Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Микроконтроллеры > Управление контроллером

Автор: Слесарь 07.11.09, 19:15

Мне необходимо с компьютера передать данные на контроллер дисплея MSC1205 по линиям LOAD, DATA, and CLOCK. Имеется COM порт на компьютере с потенциалами +5 вольт. С легкостью могу программно управлять сигналами RTS, DTR и выдать на TX последовательность согласно возможностей порта. LPT порта пока нет. Но если придется решать через LPT, - встрою. Раз только такое решение. Вообщем, посредствам какого порта лучше генерировать сигналы?

Автор: Слесарь 07.11.09, 19:18

Спечификация прилагается

Автор: CSS 07.11.09, 19:51

Я бы, теперь, взял бы АТмегу, сделал бы всё на ней - тем более, там есть ещё гашение, BLANK и прочие функции самого контроллера. А у Атмеги есть нормальный RS-232. Компютеру - своё, дисплею - своё. ИМХО так. Добавлено 07.11.09, 19:59 Про LPT забудьте лучше сразу... Если только не древний компьютер. В теории - можете попробовать купить плату типа такой, http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_stlab/Controller_STLab_I370_PCIEx1_Multi_1xLPT25F_87842.html, получите полноценный порт, где ещё можно дёргать выводами.

Автор: Слесарь 07.11.09, 20:03

Цитата CSS @ 07.11.09, 19:51 Я бы, теперь, взял бы АТмегу Я бы с удовольствием взял это: У него прямое подлючение к LPT порту Но у меня пока еще нет LPT порта. и есть уже готовый дисплей встроенный в корпус устройства на базе MSC1205

Автор: CSS 07.11.09, 20:11

Эээ... ну а зачем Вам вообще LPT?.. Я пытаюсь плавно подсказать, что его давно уже как нету...

Автор: Слесарь 07.11.09, 20:14

Цитата CSS @ 07.11.09, 20:11 ну а зачем Вам вообще LPT? Подскажи применительно к моей задачи другой порт? У меня в дынный момент есть USB и низковольтный (+5V) COM порты Добавлено 07.11.09, 20:15 Вообщем, для тестов использую ноут Добавлено 07.11.09, 20:34 Может создать генератор сигнала CLOCK. и как-то буферизовать 66 бит целевой информации с СОМ порта и по сигналу CLOCK последовательно выдавать в линию DATA ?

Автор: CSS 07.11.09, 20:41

Вот на ЮСБ и затачивайтесь сразу же, если ноут. Я не знаю уровень Вашего опыта, потому советую исхитриться и забыть про LPT. Вам надо затачиваться на USB через какой-нибудь самодельный контроллер,который принимает байт с компа и выдаёт его на 8битную шину. А дальше - делать что угодно. Под COM-порт, мне кажется, не хватит линий. В контроллере для загрузки их три штуки... Добавлено 07.11.09, 20:47 Цитата CSS @ 07.11.09, 20:41 Может создать генератор сигнала CLOCK. и как-то буферизовать 66 бит целевой информации с СОМ порта и по сигналу CLOCK последовательно выдавать в линию DATA ? Вот вопрос - НАХРЕНА?! Где вы это буферизовать будете?.. Железо городить? (Эх, сейчас ещё Гуру подтянутся) ИМХО я за контроллер в этом случае. Запрограммировать его, чтобы принимал с RS-232, и отдавал на порт. А под ваш случай - вообще ну простто просится - принял всё, что надо, и загрузил в дисплей. А дальше - если меняете дисплей - только перешиваете контроллер под логику работы нового дисплея. ИМХО так. Контроллер стоит 40-50 рублей, конвертор уровней - рублей 50-80. Рассыпуха ещё рублей 50 наверное. И всё. И ещё спаять кабелёк, чтобы прошивать проц через тот же RS-232. Получаете за такие деньги много больше и универсальнее. ИМХО так.

Автор: Слесарь 07.11.09, 20:52

Цитата CSS @ 07.11.09, 20:41 Под COM-порт, мне кажется, не хватит линий. Верно. Да и быстродействие RTS DTR под Windows может храмать Добавлено 07.11.09, 20:53 Цитата CSS @ 07.11.09, 20:41 Где вы это буферизовать будете? Вот и мне интересно. Мож как по старинке - тигеры и логические элементы Добавлено 07.11.09, 20:55 Цитата CSS @ 07.11.09, 20:41 я за контроллер в этом случае. Какой? Мож тогда уж лучше с интерфейсом USB ?

Автор: CSS 07.11.09, 21:05

Так я Вам принцип изложил. Хотите возиться с USB сразу - возитесь. ИМХО, чтобы всё получилось с первого раза и просто - я брал RS-232 конвертор для USB.

Автор: Слесарь 07.11.09, 21:09

Какой контроллер? Переходник USB -> RS-232 низковольтный, имеется

Автор: CSS 07.11.09, 21:11

Я тут недавно уже давал ссылки... http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-peredacha-dannyx-cherez-uart.html тут - и далее по тексту. http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html а тут - потом можно напаять и получить почти нормальный USB. Добавлено 07.11.09, 21:12 Лично я в восхищении от этого товарища, у меня с первого раза получилась система команд с компа, типа терминала. Пишешь девайсу, он отвечет и выполяет команды.

Автор: Слесарь 07.11.09, 21:24

Ужасть. Ты мне лучше скажи, какой контроллер поможет преобразовать имеющийся на компе порт в линии LOAD, DATA, and CLOCK ? Как в первом посте

Автор: CSS 07.11.09, 21:30

Да. Любой, под который проще (тебе лично) будет программировать. Раньше были популярны PIC, теперь AVR Atmega. Я писал под 8й, работает на ура. Выводов только нехватает

Автор: Слесарь 07.11.09, 21:33

То есть, АТМега 8 с легкостью может преобразовать 4 (8бит) символа с СОМ порта в последовательность 64бит, что требует моя спецификация? Хорошо. Подумаю...

Автор: CSS 07.11.09, 21:35

Не совсем так. Она умеет общаться с КОМ-кортом, с I2C-микросхемами, с датчиками, и чем угодно (что запрограммируете)... В том числе она может принять что-то от компа, обработать и выдать на дисплей в том виде, в каком это ему надо.

Автор: Слесарь 07.11.09, 21:46

Понятно. Мне главное, чтоб была возможность преобразовать несколько байт выданных компьютером в последовательность согласно спецификации.

Автор: medved_68 09.11.09, 05:32

Цитата Слесарь @ 07.11.09, 21:33 То есть, АТМега 8 с легкостью может преобразовать 4 (8бит) символа с СОМ порта в последовательность 64бит, что требует моя спецификация? Хорошо. Подумаю... И не только АТМега. Любой контроллер, на борту которого имеется стандартный USART (для обеспечения связи с ПК). Цитата Слесарь @ 07.11.09, 20:52 Вот и мне интересно. Мож как по старинке - тигеры и логические элементы Как вариант - помимо генератора задействовать сдвиговый регистр (типа ИР9) - тогда, предварительно загрузив его байтом и разрешив работу тактовому генератору - можно получить на выходе последовательность бит в соответствии с приведенной тактировкой.

Автор: Слесарь 09.11.09, 21:12

Типо так: Весьма интересно! Думаю, как заточить под 64 бита для зажигания сегментов индикатора и 10 бит яркости. согласно спецификации. всет-ки интересней чем контроллеры. не надо программ

Автор: medved_68 10.11.09, 05:12

Цитата Слесарь @ 09.11.09, 21:12 Типо так: Да. Только (желательно), чтобы приемник считывал бит по спаду ТИ(гарантированно валидные данные от ИР9). Думаю, что ты это учел (нарисовав данную тактировку).

Автор: -Atom- 13.11.09, 22:34

Цитата CSS @ 07.11.09, 19:51 Я бы, теперь, взял бы АТмегу, сделал бы всё на ней - тем более, там есть ещё гашение, BLANK и прочие функции самого контроллера. А у Атмеги есть нормальный RS-232. Компютеру - своё, дисплею - своё. ИМХО так. Добавлено 07.11.09, 19:59 Про LPT забудьте лучше сразу... Если только не древний компьютер. В теории - можете попробовать купить плату типа такой, http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_stlab/Controller_STLab_I370_PCIEx1_Multi_1xLPT25F_87842.html, получите полноценный порт, где ещё можно дёргать выводами. Согласен. Я уже писал как-то про Arduino/Freeduino. В данном случае решает обе потребности на выбор (можно usb или rs232). Повторю линки в новом контексте: http://www.freeduino.org/freeduino_open_designs.html http://www.arduino.cc/ В библиотеке для работы с этими платами есть код для LCD, довольно-таки универсальный, как для С. Успехов !

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)