Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Микроконтроллеры > МК-51 массив

Автор: hawk1 02.04.12, 18:22

Подскажите, как написать программу на асм 51, обрабатывающую массив хранящийся во внешней памяти.

Автор: medved_68 02.04.12, 19:35

Цитата hawk1 @ 02.04.12, 18:22 Подскажите, как написать программу на асм 51, обрабатывающую массив хранящийся во внешней памяти. Внешняя память чего? Программ или данных? Обработка массива в чем заключается? Сортировка/изменение по маске/еще чего то там?

Автор: hawk1 03.04.12, 06:56

Внешняя память данных я так понял. Обработка - суммирование и поиск минимального элемента, но мне хотя бы понять как объявить массив и обратиться к его элементу.

Автор: medved_68 03.04.12, 16:58

Цитата hawk1 @ 03.04.12, 06:56 но мне хотя бы понять как объявить массив и обратиться к его элементу. На чем писать собрался? Добавлено 03.04.12, 17:09 Цитата hawk1 @ 02.04.12, 18:22 на асм 51, За вопрос извиняюсь. В DPTR заносишь адрес первого элемента массива. В любой регистр (назовем его Rx) количество элементов массива. И гонишь итерацию: cikle MOVX A, @DPTR ;пересылаем очередной байт массива в аккумулятор .................... ;что то с ним делаем INC DPTR ;увеличиваем указатель на элемент массива DJNZ Rx, cikle ;цикл, пока не пройдем все элементы массива Если элементов более 255 байт - то создаешь вложенный цикл.

Автор: hawk1 03.04.12, 17:44

Это понятно. А объявить массив как?

Автор: medved_68 03.04.12, 19:45

Цитата hawk1 @ 03.04.12, 17:44 А объявить массив как? Если я правильно тебя понял - то через директиву DB резервируешь память.

Автор: hawk1 04.04.12, 18:46

А пример можно?

Автор: medved_68 05.04.12, 18:54

Цитата hawk1 @ 04.04.12, 18:46 А пример можно? А чем тебе пост 4 не понравился? Мнемоника по другому не напишется... Тем более, что тебе: Цитата hawk1 @ 03.04.12, 17:44 Это понятно.

Автор: hawk1 07.04.12, 18:40

Дело в том, что размер массива, который нужно обработать, 1500. Как его инициализировать?

Автор: medved_68 07.04.12, 18:45

Цитата hawk1 @ 07.04.12, 18:40 Дело в том, что размер массива, который нужно обработать, 1500. Как его инициализировать? 1500 чего? Что ты подразумеваешь под инициализацией? Начальные установки каждого элемента во внешней памяти? Или...?

Автор: hawk1 07.04.12, 19:17

1500 элементов. Инициализация - то есть присвоение значения каждому элементу

Автор: medved_68 07.04.12, 19:19

Цитата hawk1 @ 07.04.12, 19:17 Инициализация - то есть присвоение значения каждому элементу Эти значения должны быть вызваны откуда то или можно прямо в прошивке писать их в виде констант?

Автор: hawk1 08.04.12, 05:37

Не сказано.

Автор: medved_68 08.04.12, 07:01

Цитата hawk1 @ 08.04.12, 05:37 Не сказано. Ну тогда в чем проблема? Есть два варианта: 1. Ты загружаешь константу в аккумулятор и выплевываешь ее в нужную ячейку внешней памяти. Примерно так: MOV A,#XX ;где ХХ это необходимая байтовая константа MOVX @DPTR,A ;загружаем этот байт во внешнюю память по необходимому адресу. INC DPTR ;увеличиваем указатель на элемент массива Недостаток - весьма большой объем программного кода. 2. При помощи директивы DB ты заносишь в участок памяти программ свой массив. Далее, в цикле ты извлекаешь из памяти программ байты этого массива в аккумулятор и заносишь их во внешнюю память данных. Примерно так: NABLE DB #02 DB #04 DB #FF ;Это твои данные, которые должны находится в массиве при первоначальной инициализации ............ ............ ............ ; где то в программе в секции начальной инициализации MOV DPTR,NABLE ;Инициализируем указатель началом массива XRL A,A ;обнуляем аккумулятор MOV R0,DPL ;Сохраняем младшую часть указателя в РОН MOV R1,DPH ;Сохраняем старшую часть указателя в РОН MOV R2,A ;Сохраняем смещение относительно начала массива MOV DPTR,#XXXX ;загружаем адрес начала массива во внешней памяти данных MOV R3,DPL ;Сохраняем младшую часть указателя в РОН MOV R4,DPH ;Сохраняем старшую часть указателя в РОН ;Далее простой расчет - у тебя количество элементов 1500, регистр может максимум 256 отсчетов, ;следовательно 1500/256 = 5. Т.е. Один регистр совершит полный оборот в цикле от нуля до нуля, а ;второй ;просчитает эти циклы. Т.е. получим 256*5 = 1280 элементов мы инициализируем за это цикл. Для оставшихся ;220 сделаем еще один, но с одним счетчиком, в который будет загружено значение 220 = DC XRL R5,R5 ;Обнуляем внутренний счетчик циклов MOV R6,05 ;Загружаем внешний ;Ну и собственно сам цикл инициализации: CIKLE MOV DPL,R0 ;Восстанавливаем младшую часть указателя MOV DPH,R1 ;Восстанавливаем старшую часть указателя MOV A,R2 ;Восстанавливаем смещение относительно начала массива MOVC A,@A+DPTR ;Вытаскиваем из памяти программ байт для массива MOV DPL,R3 ;Восстанавливаем младшую часть указателя на внешнюю память MOV DPH,R4 ;Восстанавливаем старшую часть указателя на внешнюю память MOVX @DPTR,A ;Заносим байт во внешнюю память данных INC DPTR ;Увеличиваем указатель на внешнюю память программ MOV R3,DPL ;Сохраняем младшую часть указателя в РОН MOV R4,DPH ;Сохраняем старшую часть указателя в РОН INC R2 ;Увеличиваем указатель на массив DJNZ R5,CIKLE ;Закрываем внутренний цикл ;По окончании внутреннего цикла необходимо снова переинициализировать указатели на память программ, скорректировав указатель DPTR на 256 байт, которые мы уже извлекли из памяти программ. MOV DPH,R1 ;Восстанавливаем старшую часть указателя INC DPH MOV R1,DPH ;Сохраняем старшую часть указателя в РОН ;Увеличение на 1 старшей части и даст нам в итоге 100, т.е +256. XRL R2,R2 ;Обнуляем смещение относительно начала блока DJNZ R6,CIRLE ;И заряжаем следующую итерацию на 256 байт. Как то так. Таким образом ты проинициализируешь свой массив данных, расположенный во внешней памяти данных, значениями, которые ты занесешь в ПЗУ контроллера при прошивке его памяти программ.

Автор: avreal 08.04.12, 19:13

Нет у 51-го команды XRL REG, REG Так что mov R5, #0 Ну и всё можно упихать в один цикл, если аккуратно счётчики инициализировать. hawk1, вопрос нескромный: внешняя память — она действительно внешняя, или микроконтроллер толстый с большой «внутренней внешней»? Потому как если она действительно внешняя, висит на портах P2,P0 то можно через MOVX @Ri, A писать в любое место, используя порт P2 как регистр страницы. И тогда совсем коротко: INIT_DATA: DB ... DB ... XRAM_ARRAY_LEN equ 1500 mov DPTR, #INIT_DATA mov R0, #low (XRAM_ARRAY) mov P2, #high (XRAM_ARRAY) ; Инициализируем 16-битный счётчик цикла, но хитрым образом mov R2, #low (XRAM_ARRAY_LEN) mov R3, #high (XRAM_ARRAY_LEN+255) loop: clr A movc A,@A+DPTR movx @R0, A inc DPTR inc R0 ; если после инкремента R0 стал 0, то нарастить страницу в порту P2 cjne R0, #0, no_inc_P2 inc P2 no_inc_P2: djnz R2, loop djnz R3, loop

Автор: avreal 08.04.12, 19:18

p.s. А еще бывают вариации 8051 с двумя DPTR, тогда вместо гонять туда-сюжа содержимое DPTR достаточно бит DPSEL в управляющем регистре инвертировать.

Автор: hawk1 16.04.12, 11:57

То же самое надо сделать на си-51, но когда я пишу int mas[1500]; получаю ошибку auto segment too large

Автор: trainer 16.04.12, 12:16

Где пишешь? Локально в функции?

Автор: hawk1 16.04.12, 12:18

да

Автор: trainer 16.04.12, 17:18

В настройках компилятора надо указать использование внешнего ОЗУ.

Автор: hawk1 16.04.12, 18:00

Объявил массив так array: ds 1500 array_address xdata array + 0 насколько это правильно?

Автор: hawk1 17.04.12, 17:49

void main (void) { /*------------------------------------------------ Setup the serial port for 1200 baud at 16MHz. ------------------------------------------------*/ #ifndef MONITOR51 SCON = 0x50; /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */ TMOD ¦= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */ TH1 = 221; /* TH1: reload value for 1200 baud @ 16MHz */ TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */ TI = 1; /* TI: set TI to send first char of UART */ #endif while (1) { const int n = 1500; int array[1500]; int i; int sum; int min; int avg; for (i = 0; i < n; i++) array[i] = rnd(); sum = 0; min = array[0]; for (i = 0; i < n; i++) { sum += array[i]; if (array[i] < min) min = array[i]; } avg = sum / n; P0 = avg / 2 + min; printf("%d",P0); } } \получаю предупреждение 'rnd'' missing function-prototype

Автор: trainer 18.04.12, 04:13

Ты C сейчас изучаешь что ли?

Автор: hawk1 18.04.12, 06:20

Попросили сделать.

Автор: Мяут-Настоящий 19.04.12, 18:33

hawk1, на си надо явно указать, что данные живут во внешней ОЗУ. В sdcc это делается так: char __xdata mas[100500]; В Keil ЕМНИП оно так и называется xdata.

Автор: hawk1 23.04.12, 07:18

Программу написал, как теперь проверить ее правильность?

Автор: trainer 23.04.12, 07:35

Откомпилировать? Запустить под отладчиком? Залить в реальное устройство и посмотреть?

Автор: hawk1 23.04.12, 08:26

В лбщем задание такое. Написать программу на асм 51,выполняющую обработку массива, хранящегося во внешней памяти. Алгоритм avg/2+min. Результат выводится через последователдьный порт. На си сджелал, на асм никак

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)