Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Микроконтроллеры > Датчик расстояния на STM32

Автор: ter_nk_ 18.02.18, 15:57

Поправьте мои рассуждения. Датчик работает так, посылает ультразвуковой сигнал и ждет эха: посылается сигнал установки управляющего пина в 1 на 20 микросекунд, после это на другом пине жду логическую единицу, замеряю время. Плата stm32f103c8t6 72 МГц, имеет 4 таймера, 3 двух байтных и один четырехбайтный, я так понимаю, что мне нужен таймер 4-х байтный для большей точности чтобы отсчитать 20 микросекунд, а на срабатывание ножки которая ждет сигнала надо выставить внешнее прерывание?

Автор: Dushevny 18.02.18, 19:33

Цитата ter_nk_ @ 18.02.18, 15:57 а на срабатывание ножки которая ждет сигнала надо выставить внешнее прерывание? Нет, если боретесь за точность - нужно использовать модуль захвата (capture) таймера. И уже в его прерывании обрабатывать. Если вы сделаете работу по прерыванию от ноги- у вас будет погрешность на время входа в прерывание и обработку какого-то количества команд до собственно чтения таймера. Модуль захвата делает все это аппаратно. И управляющий сигнал 20 мкс тоже лучше формировать неспосредственно таймером, через его модуля сравнения (compare).

Автор: ter_nk_ 19.02.18, 07:00

Спасибо, а это вот если Stm32Cube как настроить таймер надо не подскажете?

Автор: Dushevny 19.02.18, 14:40

Нет. Я предпочитаю читать документацию и не пользуюсь кубиками.

Автор: ter_nk_ 19.02.18, 15:38

Ok, и на том спасибо.

Автор: MeG 05.04.18, 14:02

Так в кубе чего настраивать, включить таймер, настроить делитель, включить вход захвата. Вместе с кубом идут готовые проекты, с примерами применения переферии, можно в своей любимой среде загрузить проект и посмотреть как использовать таймер в данном применении.

Автор: Не Димон 25.04.18, 09:47

Тер, вот тут неплохо разъяснено всё, правда, программы написаны с помощью SPL, а не CUBE. http://robocraft.ru/blog/ARM/739.html

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)