Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Gumstix > Ставим Иксы, шрифты и менеджер окон

Автор: SVK 10.08.10, 09:15

Пришло время взяться за что-нибудь по масштабнее.. В качестве X-Server`а будем использовать The KDrive Tiny X Server bitbake xserver-kdrive Результатом у нас должен будет стать: xserver-kdrive-fbdev_1.3.0.0-r19_armv5te.ipk И уже этого, в принципе, достаточно для цивилизованного ввода/вывода информации, пример: Fun with E-Ink, X and Gumstix Но мы пойдём более длинным путём Соберём ещё: xserver-kdrive-common (конфигурационные скрипты) и xserver-kdrive; xserver-nodm-init - для автозапуска, собирать по желанию. Можно устанавливать: ipkg install .... Но лично у меня, возник конфликт отсутствия некоторых библиотек в системе, следовательно пора познакомится со структурой ipk Структура ipk и его сборка: Создание дистрибутивов для Зауруса, Building ipkgs Непосредственно сам пакет состоит из двух основных компонент: данные устанавливаемые в систему и служебная информация для установки (перечень зависимостей, скрипты) Следовательно, подручными средствами (ARC) и скриптом ipkg-build мы можем как посмотреть содержимое пакета, так и подправить зависимости. Т.е. при установке в систему не будет проводится проверка тех зависимостей которые мы удалим, но на нашей совести останется обеспечение их доступности при будущем запуске приложения. xserver-kdrive-common тянет за собой xmodmap, xdpyinfo, xtscal, xinit - не будем пока жадничать, соберём их и установим Пакеты можно устанавливать сразу группой: ipkg install xserver-kdrive_1.3.0.0-r19_armv5te.ipk xserver-kdrive-common_0.1-r22_gumstix-custom-verdex.ipk xserver-kdrive-fbdev_1.3.0.0-r19_armv5te.ipk При первом запуске будет запущена процедура калибровки тачпада: /usr/bin/xtscal - вызов осуществляется из скрипта /etc/X11/Xsession.d/30xTs_Calibrate Запускаем XServer /etc/X11/Xserver & В нашем случае, это скрипт установленный с пакетом xserver-kdrive-common. Однако это ещё пол дела, у нас не установлены xft шрифты: Шрифты в Linux Скачиваем ttf шрифты, например: DejaVu fonts Распаковываем их в желаемую директорию системы и создаём на них ссылку: файл /etc/fonts/fonts.conf подобного содержания <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd"> <fontconfig> <!-- Font directory list --> <dir>/media/card/etc/fonts</dir> <dir>~/.fonts</dir> </fontconfig> Теперь мы со шрифтами gemug2.jpg (, : 763)

Автор: SVK 10.08.10, 09:25

итоговым, при запуске Xserver`а, будет выполняться скрипт 90xXWindowManager, который отвечает за запуск Менеджера Окон Как и было обещено, мы соберём MatchBox И для этого нам, как минимум, понадобятся: matchbox-common, matchbox-desktop, matchbox-panel, matchbox-wm Устанавливаем, запускаем.. /etc/X11/Xserver & 09_08_10_2118.jpg (, : 753) 09_08_10_2113.jpg (, : 722) 09_08_10_2110.jpg (, : 761) p.s. извиняюсь за качество снимков, под рукой оказался только древний мобильник

Автор: SVK 10.08.10, 09:28

Полезная ссылка по этой теме: Window Manager Startup

Автор: SVK 10.08.10, 09:33

Что вполне очевидно, всё эти манипуляции можно проводить и на эмуляторе Запускаем эмулятор: qemu-system-arm -M verdex -pflash flash -serial stdio -m 289 -sd sd.img -usbdevice mouse Запускаем Xserver с параметрами: xinit /etc/X11/Xsession -- /usr/bin/Xfbdev ':0' -br -pn -nolisten tcp -mouse /dev/input/mice -dpi 128 -screen nonstd К сожалению, из под эмулятора у меня курсор не работал, так что этот вариант остаётся пока только для тестов gemug1.jpg (, : 748)

Автор: SVK 10.08.10, 09:55

В приложении все необходимые файлы для запуска как из под эмулятора, так и на устройстве: пакеты, библиотеки, файл конфигурации шрифтов (без самих шрифтов) и калибровочный файл (pointercal). Перед запуском следует удостовериться в правильном содержании файлов /etc/ld.so.conf и /etc/fonts/fonts.conf

Автор: SVK 16.08.10, 08:17

библиотеки usr.zip (, : 630)

Автор: SVK 16.08.10, 08:19

пакеты и конфигурационные файлы шрифтов etc.zip (, : 617)

Автор: SVK 10.11.10, 09:04

Некоторым синонимом Matchbox является GPE. Скриншот из соседней темы. Сообщения были разделены в тему "Флуд"

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)