Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Assembler > ASM DOS Создание TSR без PSP

Автор: andr00 10.11.17, 14:00

Я умудрился найти метод создания TSR без PSP. Проверил его на WMVARE и на реальных компьютерах. Работает в MS-DOS 6, MS-DOS 7.10, WINDOWS-98(DOS-окно) В литературе рекомендуют использовать функции DOS 50H и 55H (INT 21H) Некоторые авторы не рекомендуют использовать функцию DOS 55H. Хорошего описания этой функции не нашел. Может кто знает отличие функции 55H от функции 26H. Я проверил в своем методе их оба, и не заметил различий.

Автор: Qraizer 10.11.17, 15:03

Вообще говоря, PSP резиденту часто просто не нужен. Самое важное, что там есть – открытые файлы, и если резидент выполняет дисковые операции, то да, о PSP ему надо заботиться. В противном случае можно легко затереть PSP собственными данными и не париться. Что касается разницы в фукциях, вот тут хороший справочник.

Автор: Akina 10.11.17, 16:20

Цитата andr00 @ 10.11.17, 14:00 кто знает отличие функции 55H от функции 26H. Согласно описанию Цитата INT 21 - DOS Internal - CREATE PSP AH = 55h DX = Segment number to set up PSP at Note: Like func 26h but creates "child" PSP rather than copying existing one. Цитата andr00 @ 10.11.17, 14:00 Я умудрился найти метод создания TSR без PSP. Тоже мне проблема. ВСЕ TSR, ставящиеся в верхние блоки памяти, не используют PSP. В частности, подавляющее большинство бутовых вирусов. Реально PSP нужен в основном для того, чтобы соотв. функции DOS смогли правильно завершить работу программы (с оставлением резидентной части или без таковой). Плюс там располагается строка запуска с параметрами, откуда их можно обработать. И практически всё... Цитата Qraizer @ 10.11.17, 15:03 если резидент выполняет дисковые операции, то да, о PSP ему надо заботиться. Нафига? Если TSR имеет глупость использовать старые (0Fh-17h) функции работы с файлами, достаточно зарезервировать 20 байт под FCB. Если же хэндловые - то и FCB не нужен.

Автор: Qraizer 10.11.17, 16:46

Причём тут устаревшие FCB? Речь о расширенных FCB внутри DOS, которые торчат наружу в лице параметра FILES в CONFIG.SYS. В PSP лежит массив соответствий между открытыми приложением handle и этими самыми FILES, и если резидент не озаботится охраной своих handles от handles приложений, будет большой бадабум.

Автор: Akina 10.11.17, 17:46

В PSP? ничего не путаешь? потому как у меня было много программ, которые ставились резидентно в верхние адреса, полностью освобождая MCB инсталлера, и, работая с файлами, ни про какой PSP даже не думали - это забота DOS... Цитата Qraizer @ 10.11.17, 16:46 массив соответствий между открытыми приложением handle и этими самыми FILES Таблица открытых файлов находится в области данных DOS... может, я даже найду функцию (MS-DOS Internal), которая возвращает указатель на неё, если, конечно, вспомню, в какой доке она описана... Добавлено 10.11.17, 18:00 fn 52h

Автор: Qraizer 10.11.17, 18:31

Ничего не путаю. Попробуй открыть файл, получишь хендл, эдак, 5, затем останься резидентом, потом в обычной программе открой другой файл, получишь внезапно 5-ый хендл. Для пущего теста всплыви резидентом и запиши чё-нить в свой 5-ый хендл.

Автор: Jin X 10.11.17, 18:32

Могу точно сказать, что после 30h можно спокойно всё затирать даже на этапе инсталляции резидента. По крайней мере, если не используется int 21h. После 80h, понятное дело, можно стирать всё при любом раскладе. Я себе ещё в заготовке для резидента сделал отметку 40h, но уже не помню зачем .MODEL Tiny .286 .CODE .STARTUP LOCALS IntNo = 08h ; номер прерывания HandlerOfs = 30h;40h;80h ; смещение, по которому будет копироваться обработчик (с отступом в 2-3 байта на инструкцию jmp), должно быть кратно 10h HandlerShift = HandlerOfs-100h ; разница нового и исходного смещения обработчика jmp InstallTSR ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HandlerStart: ; начало обработчика прерывания (между этой меткой и HandlerEntry могут храниться данные) ORG $-2 VentilOfs DB ? VentilOfs1 DB ? VentilChars DB '\¦/-' HandlerEntry: ; точка входа обработчика прерывания push ax push bx push ds push cs pop ds mov al,VentilOfs inc ax and al,3 mov VentilOfs,al lea bx,VentilChars xlat mov ah,1Eh push 0B800h pop ds mov ds:[0],ax pop ds pop bx pop ax RealInt DB 0EAh ; возвращаем управление прерыванию (jmp far) RealAddr DW ?,? HandlerEnd: ORG $-4 ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- InstallTSR: mov ah,9 lea dx,msgOk int 21h ; копируем наш код со смещением HandlerShift mov si,offset HandlerStart mov di,offset HandlerStart+HandlerShift mov cx,(HandlerEnd-HandlerStart+1)/2 rep movsw ; Освобождаем Environment mov ah,49h mov es,ds:[2Ch] int 21h ; Сдвигаем сегментный адрес mov ax,cs add ax,HandlerShift/16 mov ds,ax ; Получаем старый вектор прерывания mov ax,3500h + IntNo int 21h mov RealAddr[0],bx mov RealAddr[2],es ; Перехватываем прерывание mov ah,25h mov dx,offset HandlerEntry int 21h ; Остаёмся резидентными mov dx,offset HandlerEnd+HandlerShift int 27h msgOk DB 'TSR is installed!',13,10,'$' END

Автор: Qraizer 10.11.17, 18:36

Цитата int 21h, Fn=50h Info: This function tells DOS that the PID▲ in BX identifies the current active process. It is used in TSR programs to inform DOS which process is running; i.e., after popping up. Several DOS fns (including file handle operations and memory allocation functions), refer to and make changes to the PSP of the current process. A TSR should call Fn 51H and save its PSP during initialization. Before popping up, the TSR should use fn 51H to get the ID of the interrupted program, then use fn 50H to set the PID to the saved value. Be sure to change the PID back before popping down. Добавлено 10.11.17, 18:38 Цитата PspRec Offset Size Contents ▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ +0 2 wInt20 INT 20H instruction (cd 20) (old way to exit) +2 2 wNextSeg Segment addr just beyond end of program image +4 1 res1 (reserved) +5 5 abDispatch FAR CALL to DOS function dispatcher (obs) +0aH 4 pfTerminate terminate address. See INT 22H +0eH 4 pfCtlBrk Ctrl-Break handler address INT 23H +12H 4 pfCritErr Critical Error handler addr INT 24H +16H 22 res2 DOS reserved area 2 wParentPsp ◄undoc► segment of parent's PSP +2cH 2 wEnvSeg segment address of DOS environment +2eH 46 res3 DOS reserved area (handle table, et al.) +5cH 16 rFCB_1 an unopened FCB for 1st cmd parameter +6cH 20 rFCB_2 an unopened FCB for 2nd cmd parameter +80H 1 bCmdTailLen count of characters in command tail at 81H (also default setting for the DTA) +81H 127 abCmdTail characters from DOS command line 256 size of a PspRec structure

Автор: andr00 11.11.17, 01:13

Вообще то мне нужно было создать кучу маленьких TSR без PSP, и желательно в нижней памяти. При этом желательно разместить их в фрагментированных свободных блоках памяти. Это мне удалось, все работает. Но гложет мысль, а вдруг где то сглючит из-за нерекомендуемого использования функции 55H. Чуть позже прикреплю файл описание работы программы и сам листинг.

Автор: andr00 11.11.17, 03:58

Спасибо Qraizer за хороший справочник. Прилагаю описание работы и ASM файл. Но остались небольшие вопросы. Если освободить всю память и присвоить ее обратно, не получится ли, что в этот момент кто то вмешается и испортит всю картину распределения памяти ? PSP_00.ASM (, : 199) TSR________PSP.txt (, : 179) Добавлено 11.11.17, 04:15 Подумал о создание нового PSP. А не лутше ли просто скопировать (MOVS) в нужное место и объявить его текущим ?

Автор: Akina 11.11.17, 09:58

Цитата Qraizer @ 10.11.17, 18:31 Для пущего теста всплыви резидентом и запиши чё-нить в свой 5-ый хендл. Ну ты меня за идиота-то не держи! Если нужна работа с файлом из TSR, то открытие-работа-закрытие выполняются в одном потоке по выставленному флагу в обработчике DOS Idle. И если там при открытии будет получен хендл 5 - то он будет правильный.

Автор: Jin X 11.11.17, 10:44

andr00, для чего резиденту нужен PSP? В нём используются функции DOS? Если нет, в топку PSP! Резидентный модуль обычно – это просто обработчик прерывания. У BIOS'а нет PSP, и его "резидентные" функции (int 8, int 9 и пр) прекрасно работают

Автор: andr00 11.11.17, 12:05

Jin X, мне не нужен PSP только из за того, что он занимает в памяти 256 байт. Но избавится от PSP не так уж просто. Добавлено 11.11.17, 12:11 Да, иногда я работаю с файлами из TSR, для этого я создаю и использую временный PSP, который сразу же удаляю когда он не нужен. Здесь нет никаких проблем.

Автор: Akina 11.11.17, 12:24

Цитата Jin X @ 11.11.17, 10:44 для чего резиденту нужен PSP? Не нужен. Более того - после постановки резидентной части и передачи управления командному процессору он уже не PSP, а просто блок в памяти, содержимое которого чертовски похоже на PSP. Цитата andr00 @ 11.11.17, 12:05 иногда я работаю с файлами из TSR, для этого я создаю и использую временный PSP Лишняя забота. И ненужная.

Автор: Jin X 11.11.17, 12:27

andr00, а в чём проблема? Если "кусочки" резидента заполняют свободные дырки, то проблем вообще нет. Просто выходим из программы через int 20h и всё. А если свободных дыр нет, значит берём исходник выше и оставляем только 30h байт от PSP (после int 27h, уверен, можно спокойно скопировать себя на 30h ниже, уменьшив в таблице векторов сегментный адрес на 3). Ну или проделать всё это с 80h для надёжности. Кстати, если резидент используется int 21h, то какой при этом используется PSP? Надо думать, что программы, которая исполняется в данный момент, не иначе. А если нужен свой PSP, тогда создаём его динамически (собственно, тут возникает вопрос: а надо ли было его удалять?)

Автор: Akina 11.11.17, 12:39

Цитата Jin X @ 11.11.17, 12:27 если резидент используется int 21h, то какой при этом используется PSP? Надо думать, что программы, которая исполняется в данный момент, не иначе. Именно так. Поэтому обработчик, отдавая управление (неважно, обратно или вниз), не должен оставлять открытый файл.

Автор: andr00 11.11.17, 12:48

Повторяюсь, PSP в TSR (или даже его часть) мне не нужен. Каждый байт на счету. Тема выяснена на 90% . Спасибо за советы.

Автор: Akina 11.11.17, 12:55

andr00 А в чём тогда суть и вообще смысл создания темы-то?

Автор: Jin X 11.11.17, 14:13

Цитата Akina @ 11.11.17, 12:39 не должен оставлять открытый файл. ...без переключения PSP (ah=50h/int 21h)

Автор: Qraizer 11.11.17, 16:10

Akina, ты знаешь, то предыдущего поста не держал. Так ты попробовал? Только пробуй на ненужных файлах. Добавлено 11.11.17, 16:14 Цитата Jin X @ 11.11.17, 12:27 Кстати, если резидент используется int 21h, то какой при этом используется PSP? Надо думать, что программы, которая исполняется в данный момент, не иначе. Именно. И где тогда твои открытые ранее хендлы? А если ты каждый раз будешь всплывать под разными приложениями, включая других резидентов? А если у прерываемого приложения кончатся его 20 дефолтных хендлов? Добавлено 11.11.17, 16:19 И в конце концов: кто-нибудь знает, что именно лежит в reserved-областях PSP и для чего ей это нужно там хранить? И какие ещё структуры данных в DOS и её драйверах завязаны на этот PID, каковым адрес PSP является?

Автор: Jin X 11.11.17, 17:00

Цитата Qraizer @ 11.11.17, 16:10 Именно. И где тогда твои открытые ранее хендлы? А если ты каждый раз будешь всплывать под разными приложениями, включая других резидентов? А если у прерываемого приложения кончатся его 20 дефолтных хендлов? Ну, так переключай PSP на свой, когда это нужно, а потом возвращай обратно. В этих байтах хранится Job File Table

Автор: Akina 11.11.17, 17:42

Цитата Qraizer @ 11.11.17, 16:10 И где тогда твои открытые ранее хендлы? Какие это "ранее открытые"??? ты читаешь, что я пишу? Цитата Akina @ 11.11.17, 09:58 Если нужна работа с файлом из TSR, то открытие-работа-закрытие выполняются в одном потоке по выставленному флагу в обработчике DOS Idle. Так что какая мне в пень разница, где тот хэндл, который я давным-давно закрыл?

Автор: andr00 12.11.17, 02:27

Попробовал тупо скопировать старый PSP в нужное место. Отлично работает и дешевле обходится (не надо применять функцию INT 21H AH=55H или AH=26H), так же не надо никаких корректировок нового PSP. Добавлено 12.11.17, 02:59 Попробовал запустить программу TSR в DOS окне WINDOWS-XP. Вроде работает. MEM.EXE указывает, что TSR существует. Но, просматривая DEBUG, обнаружил в этом сегменте одни нули ?

Автор: Qraizer 12.11.17, 03:03

Цитата Jin X @ 11.11.17, 17:00 Ну, так переключай PSP на свой, когда это нужно, а потом возвращай обратно. Ну а я что сказал вначале?

Автор: Akina 12.11.17, 09:15

Цитата andr00 @ 12.11.17, 02:27 просматривая DEBUG, обнаружил в этом сегменте одни нули ? Правильно. Ты же ничего не сделал, чтобы именно этот блок использовался под твоим кодом в качестве PSP.

Автор: Jin X 12.11.17, 09:25

Цитата andr00 @ 12.11.17, 02:27 Попробовал тупо скопировать старый PSP в нужное место. Отлично работает и дешевле обходится (не надо применять функцию INT 21H AH=55H или AH=26H), так же не надо никаких корректировок нового PSP. А там, в общем-то, и нет никаких абсолютных адресов, указывающих на область самой программы, поэтому и корректировки не нужны Главное, чтобы не было утечки памяти при всех этих манипуляциях с перемещением, выделением памяти и пр. Цитата Qraizer @ 12.11.17, 03:03 Ну а я что сказал вначале? Так, никто ж и не спорит, коллега!

Автор: andr00 13.11.17, 01:15

Akina, все таки непонятки. Программа TSR (в окне DOS, WINDOWS-XP) работает, MEM.EXE указывает правильный размер и сегмент в памяти, а DEBUG в этом сегменте видит нули. Даже в MCB нули ? Добавлено 13.11.17, 01:20 Опа ! Оказывается DEBUG.EXE (а так-же TD.EXE) в окне DOS, под WINDOWS-XP вообще ничего не видит (т.е. видит какой то мусор) Может кто посоветует, какой программой мне просмотреть память ?

Автор: Akina 13.11.17, 04:48

Цитата andr00 @ 13.11.17, 01:15 Программа TSR (в окне DOS, WINDOWS-XP) работает, MEM.EXE указывает правильный размер и сегмент в памяти, а DEBUG в этом сегменте видит нули. Даже в MCB нули ? MCB вообще-то на 16 байт ниже... Цитата andr00 @ 13.11.17, 01:15 Оказывается DEBUG.EXE (а так-же TD.EXE) в окне DOS, под WINDOWS-XP вообще ничего не видит (т.е. видит какой то мусор) Да ладно! у меня TD нормально всё показывает...

Автор: andr00 13.11.17, 09:24

Akina, Предлагаю посмотреть скрины. Программка Выводит на экран в верхнюю строку (по прерыванию 09h) строку "ABCDEFGHIJKLMNOP" Это видно на всех скринах. TD.EXE (1992 год) то же самое ) Добавлено 13.11.17, 09:29 Не могу отправить скрин.

Автор: andr00 13.11.17, 09:31

Последний скрин. DEBUG.EXE.rar (, : 94)

Автор: Jin X 14.11.17, 18:34

Цитата andr00 @ 13.11.17, 01:15 Может кто посоветует, какой программой мне просмотреть память ? Есть peek.exe - резидент для просмотра памяти. Ну или да, TD... PEEK.7z (, : 109)

Автор: andr00 05.12.17, 12:40

Jin X, вообще моя задача полностью избавится от PSP. Т.к. есть довольно много маленьких TSR (даже всего 4 байта (ссылки на буфер в области памяти >1Мб)). Ваше предложение оставить всего 30H PSP не всегда проходит корректно. Некоторые конфигурации DOS, после установки TSR, портят исходные файлы (даже исходники *.asm). Я обнаружил, что после установки TSR (с остатком PSP в 30H байт) и после этого немедленного включения просмотра (по F3), практически все файлы с именем запускного файла портятся. Я не использую в TSR (пока) файловые операции. Все что я выяснил, это оставить остаток PSP = 40H, вроде не глючит. Но для большей уверенности, (если не использовать командную строку) это 80H. Добавлено 05.12.17, 12:54 Akina, TD при запуск программы исходника (в окне DOS под Windows-XP) работает отлично. Но если ей указать сегмент:смещение этой TSR (полученной с помощью MEM.EXE)- какой то мусор.

Автор: Jin X 05.12.17, 13:51

Цитата andr00 @ 05.12.17, 12:40 Некоторые конфигурации DOS, после установки TSR, портят исходные файлы (даже исходники *.asm). Это как?! Про 30h я же написал, что "по крайней мере,если не использовать int 21h внутри обработчика". Вообще, я бы следовал следующему алгоритму: 0. Расположить обработчики в программе друг за другом, а первый из них выровнять по границе параграфа (16 байт). 1. Удалить environment. 2. Попытаться выделить блок памяти нужного размера (по размеру обработчиков). 3а. Если блок выделился (это может бы только что освободившийся блок или дырка, оставленная кем-то ранее), то: 3а.1. Подменяем служебную информацию (MCB) этого блока (чтобы при завершении программы он не освободился автоматически). 3а.2. Копируем туда наш обработчик. 3а.3. Перехватываем прерывания. 3а.4. Выходим обычным образом (int 20h). 3б. Если блок НЕ выделился, то: 3б.1. Корректируем SS:SP (конец нашей программы + 100h). 3б.2. Максимально уменьшаем размер памяти, выделенную под нашу программу (т.е. размер нашей программы + 100h под стек). 3б.3. Выделяем новый блок такого же размера, как получился. 3б.4. Копируем туда наш код, включая PSP. 3б.5. Корректируем SS:SP. 3б.6. Устанавливаем PSP на этот блок. 3б.7. Прыгаем на то же место нашей программы, но в новом блоке. 3б.8. Освобождаем область памяти, в которой была наша программа изначально. 3б.9. Выделяем блок памяти нужного размера (по размеру обработчиков). 3б.10а. Если блок выделился, goto 3а.1 3б.10б. Если блок не выделился, значит мы где-то накосячили, можно вывести Error и помахать ручкой. Это крайне маловероятный сценарий в случае, если всё сделано правильно.

Автор: Qraizer 05.12.17, 15:23

Отъёлки...Program Segment Prefix.

Автор: Jin X 05.12.17, 20:25

Интереса ради сделал то, что описал выше. Лови, andr00 updated 31.07.2018: ; TSR with no PSP (c) 2017 by Jin X ; Установка резидентных обработчиков прерываний, занимающих минимальное кол-во памяти (ровно столько, сколько требуется + 16 байт на MCB), без PSP !!! .MODEL Tiny .286 .CODE .STARTUP IFDEF ??Version ; TASM LOCALS ENDIF ; Заполните эти константы любыми удобными вам значениями MuxFunc = 0F1h ; номер функции MUX Interrupt (Int 2Fh), должен быть в зиапазоне от 0C0h до 0FFh MuxAuthorID = '7x' ; идентификатор автора (BX) MuxProgID = 'np' ; идентификатор программы (DX) MuxAnswer = 77FFh ; ответ в AX, если программа установлена (любое значение) ProgStart = offset $ ; начало нашей программы call PreCheck ; 3 байта - предварительная проверка (может, мы уже есть в памяти?) mov ah,49h ; 2 байта mov es,ds:[2Ch] ; 4 байта int 21h ; 2 байта - освобождаем переменные окружения ; Выделяем память для нашего резидента mov ah,48h ; 2 байта jmp TSRInstall ; 2-3 байта, итого 15-16 байт - прыгаем на продолжение установщика EVEN ; добиваем до 16 байт, если jmp оказался коротким (2-байтовым short) ;-- Начало резидентного кода обработчиков прерываний ------------------------------------------------------------------- ; Эта метка должна быть выровнена по границе параграфа (16 байт) !!! TSRStart: ; Данные резидентного кода VentilChars DB '¦/-\' ; таблица символов (вентилятора) VentilOfs DB -1 ; номер предыдущего символа (начиная с 0) VentilColor DB 1Eh ; цвет вентилятора ; Обработчик прерывания 8 (системный таймер) HandlerInt8 PROC push ax push bx push ds push cs pop ds mov al,[VentilOfs] inc ax and al,3 mov [VentilOfs],al ; новое смещение mov bx,offset VentilChars xlat ; AL = символ mov ah,[VentilColor] ; AH = цвет вентилятора push 0B800h pop ds mov ds:[0],ax ; выводим символ в левый верхний угол pop ds pop bx pop ax OldInt8: DB 0EAh ; возвращаем управление прерыванию OldAddr8 DW ?,? ; адрес прерывания HandlerInt8 ENDP ; Обработчик прерывания 9 (клавиатура) HandlerInt9 PROC push ax in al,60h ; читаем скан-код нажатой клавиши cmp al,39h ; пробел? jne @@CheckEnter ; Если пробел, меняем местами символы вентилятора (меняем направление вращения) mov al,cs:[VentilChars+1] xchg al,cs:[VentilChars+3] mov cs:[VentilChars+1],al jmp @@exit @@CheckEnter: cmp al,1Ch ; Enter? jne @@exit xor byte ptr cs:[VentilColor],(1Eh xor 21h) ; если Enter, меняем цвет @@exit: pop ax OldInt9: DB 0EAh ; возвращаем управление прерыванию OldAddr9 DW ?,? ; адрес прерывания HandlerInt9 ENDP ; Обработчик прерывания 2Fh (MUX Interrupt) HandlerInt2F PROC cmp ah,MuxFunc ; проверяем номер функции jne OldInt2F cmp bx,MuxAuthorID ; проверяем идентификатор автора jne OldInt2F cmp dx,MuxProgID ; проверяем идентификатор программы jne OldInt2F test al,al ; проверяем номер подфункции jne @@WrongFunc mov ax,MuxAnswer ; если AL=0, возвращаем наш ответ iret @@WrongFunc: xor ax,ax ; если номер подфункции неверный, возвращаем 0 в AX iret OldInt2F: DB 0EAh ; возвращаем управление прерыванию OldAddr2F DW ?,? ; адрес прерывания HandlerInt2F ENDP TSREnd = $ ; конец резидентного кода (вместе с его данными) ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSRSize = TSREnd-TSRStart ; размер резидентного кода TSRParaSize = (TSRSize+15)/16 ; размер резидентного кода в параграфах ; Структура данных о перехватываемом прерывании TSRItem STRUC TSRIntNo DB ? ; номер прерывания TSRAddrOfs DW ? ; смещение переменной с адресом старого обработчика TSRHandlerOfs DW ? ; смещение нашего обработчика прерывания TSRItem ENDS ; Таблица прерываний, адресов обработчиков и переменных для хранения старых адресов TSRTables TSRItem <8,OldAddr8,HandlerInt8>, <9,OldAddr9,HandlerInt9>, <2Fh,OldAddr2F,HandlerInt2F> TSRIntCount = ($-TSRTables)/(size TSRItem) ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; Проверка - есть ли уже наш код в памяти? ; Если есть, то выходим из программы (int 20h) PreCheck PROC mov ax,MuxFunc shl 8 mov bx,MuxAuthorID mov dx,MuxProgID int 2Fh ; проверяем нашу программу cmp ax,MuxAnswer jne @@NotInstalled ; прыгаем, если не установлена mov ah,9 mov dx,offset MsgTSRAlrInst int 21h ; выводим сообщение int 20h ; выходим из программы @@NotInstalled: ret PreCheck ENDP ; Установка резидентного кода и перехват прерываний TSRInstall PROC mov bx,TSRParaSize int 21h ; выделяем память нужного нам размера jnc @@Allocated ; если память выделилась, идём на перехват! ; Переносим наш код выше, освобождая память текущего кода (чтобы выделить память по меньшему адресу для резидентного кода) mov sp,offset @Startup+ProgParaSize*16+100h ; корректируем SP (оставляем под стек 256 байт) mov ah,4Ah push cs pop es mov bx,ProgParaSize+20h ; кол-во параграфов, включая PSP и стек int 21h ; сжимаем размер выделенной нашей программе области памяти jc @@Error ; ошибка... что за бред? mov ah,48h int 21h ; выделяем ещё один такой же блок jc @@Error ; ошибка... неужели у нас всё так плохо с памятью? cld ; устанавливаем прямой порядок обработки строк mov es,ax ; ES = адрес нового блока xor si,si xor di,di mov cx,(ProgEnd-@Startup+100h+1)/2 rep movsw ; копируем наш код по новому адресу push es pop ss ; меняем SS на новый push es push offset @@Continue retf ; прыгаем по новому адресу :) @@Continue: mov ah,50h mov bx,es int 21h ; устанавливаем новый PSP mov ah,49h push ds pop es ; ES = старый PSP int 21h ; освобождаем память, которую мы занимали ранее push cs pop ds ; DS = наш новый (текущий) PSP mov ah,48h mov bx,TSRParaSize int 21h ; ещё раз пытаемся выделить память нужного нам размера jc @@Error ; ошибка... что за бред? @@Allocated: ; Переносим наш код в выделенную память sub ax,(TSRStart-@Startup+100h)/16 mov es,ax ; ES = сегмент резидентного кода mov word ptr es:[TSRStart-0Fh],40h ; помечаем в MCB выделенный участок как принадлежащий сегменту 40h (этот сегмент принадлежит BIOS и никогда не будет освобождён) mov si,offset TSRStart mov di,si mov cx,(TSRSize+1)/2 rep movsw ; копируем наш резидентный код в выделенную память ; Перехват прерываний mov si,offset TSRTables IF TSRIntCount gt 1 mov cx,TSRIntCount @@SetTSRLoop: ENDIF lodsb ; читаем номер прерывания push ax push es mov ah,35h int 21h ; получаем старый обработчик в ES:BX mov dx,es ; сохраняем сегмент в DX pop es lodsw xchg di,ax ; DI = адрес переменной xchg ax,bx stosw ; записываем в неё смещение xchg ax,dx stosw ; и сегмент lodsw xchg dx,ax ; DX = адрес нашего обработчика pop ax ; восстанавливаем номер прерывания mov ah,25h push ds push es pop ds ; DS = ES = сегмент резидентного кода int 21h ; устанавливаем наш обработчик pop ds IF TSRIntCount gt 1 loop @@SetTSRLoop ; повторяем цикл ENDIF mov dx,offset MsgTSRInstOk ; сообщение, что всё ok @@Message: mov ah,9 int 21h ; выводим сообщение int 20h ; выходим из программы (int 27h нам тут не нужен, т.к. резидентный код находится в автономном блоке памяти, уже не связанном с текущей программой) :) @@Error: mov dx,offset MsgTSRInstErr ; сообщение об ошибке jmp @@Message TSRInstall ENDP ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; Сообщения MsgTSRInstOk DB 'TSR is successfully installed !!!',13,10,'$' MsgTSRAlrInst DB 'TSR is already installed !!!',13,10,'$' MsgTSRInstErr DB 'TSR installation is failed :(',13,10,'$' ProgEnd = $ ; конец всей нашей программы ProgParaSize = (ProgEnd-@Startup+15)/16 ; размер всей нашей программы (без PSP) в параграфах END TsrNoPsp.zip (, : 74) Старый: TsrNoPsp.zip (, : 94)

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)