Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Электроника и схемотехника > Микросхемы-Переключатели

Автор: Monty 16.06.07, 19:20

Есть ли такие микросхемы, которые выполняли бы роль выключателей и при этом выдерживали как можно большую мощность проходящую через них? Желательно больше 100мА ... Добавлено 16.06.07, 19:23 Просто нужно будет быстро замыкать/размыкать хитрую цепь, с частотой не менене 100Гц, поэтому не хочется использовать реле, будет слышно!

Автор: AndNot 17.06.07, 01:28

КР1006ВИ1 ? Правда насчет мощности не помню.

Автор: Prince 17.06.07, 05:52

Эти "микросхемы" называются транзисторы и тиристоры. А вообще схему в студию. КР1006ВИ1 - таймер, который можно использовать много для чего, и максимальный ток у него до 200 мА, но вот замыкать/размыкать как реле он не умеет.

Автор: AndNot 17.06.07, 06:45

Черт, подумал одно, а написал другое Я имел в виду КР1109КТ2 и КР1109КТ21-КР1109КТ24. Насколько помню позволяют коммутировать до 300мА.

Автор: Monty 17.06.07, 10:34

Цитата Prince @ 17.06.07, 05:52 Эти "микросхемы" называются транзисторы и тиристоры. Еслиб все было так просто я сюда не писал бы, поверь ... дело все в том что нужно пропускать ток в два направление, в одном положение в одно, а в другом положении в другое ... схему пока не оптимизировал, но она очень специфичная ... я как-то час ломал голову, как туда поставить транзисторы чтобы они друг другу не мешали ... одни замыкании да и только Самый простой выход, это микросхемы подобного рода (с далекого прошлого помню что такие были) ... Добавлено 17.06.07, 10:35 ... или реле, но шума та будет! Добавлено 17.06.07, 10:38 AndNot, они тоже не подходят, нужно в два направления ....

Автор: Максим Гайгальник 17.06.07, 11:52

А на что нужно подавать напряжение прямой и обратной полярности? Напряжение питания постоянное или переменное? Есть ли возможность двуполярного питания? Что за сигналы управления? Нужна электрическая развязка между управлением и питанием? Так как информации мало для ответа на твой вопрос, взгляни какой микросхемой управляются двигатели, каретки CD привода, механика видеомагнитофона, радиоуправляемая машинка, модем с механическим номеронабирателем.

Автор: Monty 17.06.07, 13:52

Блин, если бы у меня были мои те старые книжки, а дал бы название микросхемы, которая проводит без проблем в обе стороны, ограничение только в 100мА ... она принадлежит к типу CMOS. ps. начал сам искать ... Добавлено 17.06.07, 13:55 В: А на что нужно подавать напряжение прямой и обратной полярности? О: На элементы питания, так сказать ... В: Напряжение питания постоянное или переменное? О: Постоянное. В: Есть ли возможность двуполярного питания? О: Нет и не будет. В: Что за сигналы управления? О: От простого генератора сигнала 0/1. В: Нужна электрическая развязка между управлением и питанием? О: Если я правильно понял, то да. Добавлено 17.06.07, 13:59 ... не, тоже самое что искать иголку в стоге сена. Добавлено 17.06.07, 14:32 Я нашел что использовальзовалось раньше: Цитата 564КТ3 - 4 двунаправленных переключателя. Аналог CD4066A Небольшая схема с ее применением: Думаю что, теперь понятно что мне нужно...

Автор: Prince 17.06.07, 15:42

Понятно-то оно понятно, да вот КТ3 предназначена для коммутации слаботочных аналоговых и цифровых сигналов. В зависимоcти от условий эксплуатации - сопротивление канала до килоома может набежать... Всё же неплохо бы было привести зотя бы некоторую часть схемы, чтобы понятно было - чего с чем коммутировать, какие напряжения,токи.

Автор: Monty 17.06.07, 15:49

Хорошо, я позже приведу аналог моей схемы.

Автор: Prince 17.06.07, 16:39

http://www.promelec.ru/pdf/optron1.pdf Вот, глянь. Наверняка подберешь чего-нить.

Автор: AndNot 17.06.07, 17:00

Цитата Monty @ 17.06.07, 13:52 В: Нужна электрическая развязка между управлением и питанием? О: Если я правильно понял, то да. Может оптопары подойдут? И управлять удобно, и гальваническая развязка обеспечена.

Автор: Monty 17.06.07, 18:19

Спасибо, оптроны подойдут ..., а я про них совсем забыл! Вот что значит электронику забросить ..., но это исправимо! Добавлено 17.06.07, 18:20 Всем спасибо. Вопрос решен!

Автор: Змей (Горыныч) 24.07.07, 18:00

а что, диодные мостики отменили??? ту диагональ, что помечена "~", включаем последовательно с нагрузкой (типа в разрыв питания), а В ту диагональ, которая "+-" - включаем транзистор или тиристор в нужной полярности этой схеме лет тридцать, и всё работает. (эта схема позволяет коммутировать имеющееся напряжение любой полярности, в т.ч. и переменное.) вариант 2. транзисторный или тиристорный мост (аналогично и на реле собирается). обыкновенный мост вроде диодного,только на коммутируемых эл-тах. в одну диагональ нагрузку, в другую питание. за раз надо открывать два коммутируемых эл-та, расположенных НАПРОТИВ друг друга. (эта схема позволяет подавать на нагрузку напряжение любой желаемой полярности (переполюсовка).)

Автор: Monty 25.07.07, 03:02

Змей (Горыныч) В таком случае электрическая развязка между управлением и питанием соблюдается?

Автор: medved_68 25.07.07, 04:30

Цитата Monty @ 25.07.07, 03:02 В таком случае электрическая развязка между управлением и питанием соблюдается? Monty я развязывал при помощи оптопары, включенной на управление тиристором.

Автор: Змей (Горыныч) 25.07.07, 20:08

Цитата Monty @ 25.07.07, 03:02 В таком случае электрическая развязка между управлением и питанием соблюдается? А ты не просил развязку если вместо простых тиристоров/транзисторов использовать оптронные, то да. Правда, мощных транзисторных оптронов я что-то не припомню... тиристорные точно есть, я видел на 200А (ты ж не говоришь, какой ток коммутировать надо!) Если устройство мощное, то можно немного съэкономить (на этапе отладки наверняка ключики пожжёшь пару раз), использовав простые тиристоры/транзисторы + обыкновенные слаботочные оптопары. зы. ещё вариант - использовать полевики с изолированным затвором. Сам я по полевикам не спец, но вроде говорят что полевик с ИЗ канает за развязку...

Автор: SomeOtherOne 26.07.07, 10:41

Цитата Змей (Горыныч) @ 25.07.07, 20:08 мощных транзисторных оптронов я что-то не припомню Есть IGBT модули. В том числе и с оптической развязкой.

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)