Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Электроника и схемотехника > 2 антены и 2 телека

Автор: orb 23.07.07, 16:41

есть две антены, метровая и дициметровая и есть 2 телека с одним антенным гнездом. Первый телек показывает классно на дицеметровой антене 90% каналов, остальные 10% хорошо работают на метровой антене. Как можно подключить оба телека на две антены одновремено?

Автор: AlexJ 23.07.07, 17:35

сперва надо обьеденить антену метрового диапозона с дециметровым через UHF/VHF Antenna Combiner - широкополосный ферритовый транформатор и на выходе поставить обыкновенные сплитеры(тоже широкополосный ВЧ трансформатор) на оба телека. Оба устройства можно найти у провайдеров кабельного телевидения. Но это прокатит только при условии хорошего(мощного) сигнала, т.к. ослабление сигнала в каждой коробке будет от 3 до 10 Дб.

Автор: Змей Горыныч 08.08.07, 21:39

Цитата AlexJ @ 23.07.07, 17:35 Оба устройства можно найти у провайдеров кабельного телевидения. либо просто приобрести в специализированном магазине (у нас в городе такой есть). примерно от 100 до 300 руб. за каждый девайс, смотря по крутости производителя. зы. "сплитер" по нашему называется "разветвитель" или "краб" - продаётся практически везде, где торгуют телеками. девайсы советую брать не "бытовые" (с типичными "антенными" разъёмами), а те, что под F-коннектор сделаны - у них качество изготовления обычно повыше. Цитата AlexJ @ 23.07.07, 17:35 Но это прокатит только при условии хорошего(мощного) сигнала, т.к. ослабление сигнала в каждой коробке будет от 3 до 10 Дб. есть ещё вариант - поставить усилитель с комбинированным входом (есть в наличии и многовыходные образцы, обычно называются "активный разветвитель"). Проблему ослабления снимает нафиг, нередко и качество приёма повысить может...

Автор: Green Light 09.12.07, 17:35

Не так давно подобную проблему решали на даче. Усилителя не было, а искать было лень. В результате обошлись возможностями самого телевизора: в стареньком самсунге была функция усиления слабого сигнала

Автор: _Default_ 10.12.07, 07:19

Цитата Печальный Самурай @ 08.08.07, 21:39 девайсы советую брать не "бытовые" (с типичными "антенными" разъёмами), а те, что под F-коннектор сделаны - у них качество изготовления обычно повыше. Только их и брать. Остальные - <низкокачественные>. И еще, на этикетке блока должно быть указано затухание, в Дб. Блоки выпускаются на разные номиналы этого затухания, ищи наименьший, если сигнал слабый, или - если сильный - подбирай.

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)