Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Электроника и схемотехника > Защита сглаживающего конденсатора от взрыва.

Автор: Сергей85 24.06.17, 06:13

Пусть напряжение на конденсаторе превысило норму - и он решил взорваться. Ну или просто решил взорваться. 2 метода защиты от взрыва: последовательно предохранитель, токоограничивающий резистор - или и то, и другое сразу. Каковы формулы расчета номинала предохранителя и резистора? Мне пишут статичные величины вроде "на ток 0.25А", однако есть вероятность, что номиналы зависят от подключенной нагрузки (от тока к ней). То есть, переборщив с резистором, напряжение на нагрузке пульсациями пойдет.

Автор: amk 24.06.17, 11:58

Цитата Сергей85 @ 24.06.17, 06:13 Пусть напряжение на конденсаторе превысило норму - и он решил взорваться. Ну или просто решил взорваться. 2 метода защиты от взрыва: последовательно предохранитель, токоограничивающий резистор - или и то, и другое сразу. Надень на конденсатор пластмассовую трубку. Тогда взрыв конденсатора не повредит соседним элементам. Если конденсатор ни с того ни с сего решил взорваться, то скорее всего что-то не в порядке со всей схемой и её лучше переделать. Можешь поставить параллельно ограничитель напряжения, чтобы лишний заряд сбрасывался через него. Но лучше не превышай номинал. Если у тебя на конденсаторе напряжение может (даже теоретически) подняться выше номинала, значит ты неправильно выбрал номинал. Лучше поставить конденсатор на более высокое напряжение, чем извращаться с защитой слабого конденсатора. Получится и дешевле и компактнее и легче. И греться в целом меньше будет. Если новый конденсатор не удовлетворяет тебя по частотным свойствам (у конденсаторов тоже есть ограничения по частотам, на высоких частотах будто индуктивность последовательно воткнута), воткни параллельно ему керамический ёмкостью поменьше.

Автор: Сергей85 24.06.17, 12:45

Цитата amk @ 24.06.17, 11:58 Номинал может быть превышен не мной, а временем, неучтенными деталями - чем угодно; и меня интересует момент именно защита от взрыва. Смакетировал с предохранителем и кондером, повзрывал и посжигал их кучу - итог: ток заряда с нуля равен току при взрыве конденсатора. Установишь предохранитель - ложно сработает.

Автор: amk 24.06.17, 14:35

Цитата Сергей85 @ 24.06.17, 12:45 Номинал может быть превышен не мной, а временем, неучтенными деталями - чем угодно Время влияет на номинал конденсатора? А неучтённые детали - это именно твоя вина, и ничья больше. И не так уж много их могут привести к превышению номинала. И большинство видны невооружённым глазом, без всякого макетирования.

Автор: Сергей85 24.06.17, 15:14

В последовательной связке конденсаторов усыхающий будет с шаибольшим напряжением. И чем больше усох - тем выше. Цитата amk @ 24.06.17, 14:35

Автор: Dushevny 24.06.17, 22:29

Цитата Сергей85 @ 24.06.17, 15:14 И чем больше усох - тем выше Прекрасно. Значит бабахнет первым, все равно нужно было менять.

Автор: amk 25.06.17, 05:21

Цитата Сергей85 @ 24.06.17, 15:14 В последовательной связке конденсаторов усыхающий будет с шаибольшим напряжением. И чем больше усох - тем выше. В последовательной связке конденсаторы должны быть на полное напряжение (а в цепях переменного тока даже больше, из-за того что конденсаторы не идентичны). И вообще проще найти конденсатор нужной ёмкости (благо она меньше ёмкости конденсаторов связки) на полное напряжение, чем пытаться из низковольтных конденсаторов городить последовательную батарею. Запомни, конденсаторы не нужно включать последовательно. Это тебе не гальванические источники напряжения.

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)