Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Электроника и схемотехника > Ошибки в схеме генератора сигнала?

Автор: Сергей85 06.09.19, 17:07

Не говорите про отсутствие развязки: знаю. [img]https://cloud.mail.ru/public/3E28/57G3qWEYQ[/img] Если минус низковольтной части схемы соединить с GND розетки - то если пользователь перепутает фазу, получится КЗ "фаза->GND_розетки". Пусть устройство не заземляется - и прекрасно при этом на практике работает. Но что произойдет, когда выходы схемы будут подключены к GND и AI0 платы аналогового ввода? Не выйдет ли такого, что пользователь путает фазу - и возникнет КЗ "фаза->минус_устройства->GND_платы->GND_ПК->GND_розетки? Если да - то какую систему защиты придумать, чтобы пользователь не путал фазу - и при неправильном подключении устройство тупо не работало? Добавлено 06.09.19, 17:07 https://cloud.mail.ru/public/3E28/57G3qWEYQ

Автор: Pavia 06.09.19, 19:50

Цитата Сергей85 @ 06.09.19, 17:07 Если да - то какую систему защиты придумать, чтобы пользователь не путал фазу - и при неправильном подключении устройство тупо не работало? Уже придумана называется ПУЭ - правила эксплуатации электроустановок. Цитата Сергей85 @ 06.09.19, 17:07 Если минус низковольтной части схемы соединить с GND розетки - то если пользователь перепутает фазу, получится КЗ "фаза->GND_розетки". Перепутать фазу невозможно, так как она у вас одна. Если вы соедините фазу и нейтраль то у вас будет КЗ и в щитке сработает автомат от перегрева. Цитата Сергей85 @ 06.09.19, 17:07 Если минус низковольтной части схемы соединить с GND розетки Будет ток утечки. Прочитать что такое заземление. В частности для чего нужно защитное заземление. https://yadi.sk/i/PropycoQp6see Так же разобраться с тем что такое КЗ.

Автор: Prince 06.09.19, 20:15

Цитата Если да - то какую систему защиты придумать Потратиться на маленький сетевой трансик 3х3х3см(или выколупать его из китайской техники).

Автор: Сергей85 15.01.20, 12:17

Да, это решение. Но не просто транс добавить в схему - а вообще исключить всю схему, оставив 1 транс 220->4 или 220->6.

Автор: amk 16.01.20, 20:45

Цитата Сергей85 @ 06.09.19, 17:07 Если да - то какую систему защиты придумать, чтобы пользователь не путал фазу - и при неправильном подключении устройство тупо не работало? Неправильный подход. Устройство не должно зависеть от того, по какому проводу приходит фаза, а какой является нейтралью. В крайнем случае можно подавать напряжение через трансформатор 1:1

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)