Версия для печати Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум на Исходниках.RU > Электроника и схемотехника > 3 однофазных реле для нагрева ТЭНа

Автор: viktor_ 27.06.20, 08:22

Здравствуйте, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20мА. Коллега мне предложил следующее: - можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10кВт пойдут тв реле на 60-80Ампер с радиатором. Что скажете?

Powered by Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (https://www.invisionpower.com)